Министерство здравоохранения Российской Федерации

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 октября 2003 года N 150

О введении в действие ГН 2.1.6.1765-03

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации 1999, N 14, ст.1650) и "Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года, N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295),

постановляю:

Ввести в действие с 1 декабря 2003 года гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение N 1 к ГН 2.1.6.1338-03*", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 13 октября 2003 года - ГН 2.1.6.1765-03

________________

* Введен в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.05.2003 N 114 "О введении в действие ГН 2.1.6.1338-03 (Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест)" (зарегистрирован в Минюсте России 11.06.2003 за N 4679)

Г.Онищенко

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

21 октября 2003 года,

регистрационный N 5187

УТВЕРЖДЕНО

Главным государственным санитарным врачом

Российской Федерации -

первым заместителем

Министра здравоохранения

Российской Федерации

Г.Г.Онищенко

13 октября 2003 года

Дата введения: 01.12.2003

Предельно допустимые концентрации (ПДК)

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

населенных мест

Дополнение N 1 к ГН 2.1.6.1339-03*

________________

* Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 09.06.2003, регистрационный N 4663.

Вероятно, ошибка оригинала. Вместо "ГН 2.1.6.1339-03" следует читать: "ГН 2.1.6.1338-03". - Примечание "КОДЕКС".

Гигиенические нормативы

ГН 2.1.6.1765-03

| N п/п | Вещества | Номер CAS регистра | Формула | Величина ПДК (мг/м) | Лими- тирую- щий пока- затель вред- ности | Класс опас- ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Макси- мальная разовая | Сред- несу- точная |  |  |
| 1. | [1S-[1-, 3- , 7- 8- (2S*, 4S*), 8-]] - 1,2,3,7,8,8а - Гексагидро - 3,7 - диметил - 8 - [2 - (тетрагидро - 4 - гидрокси - 6 - оксо - 2Н - пиран - 2 - ил) этил] - 1 - нафталенил - 2,2 - диметилбутаноат (симвастин, веро-симвастин, зокор, симвор, симгал, симвинолин, вазилип) | 79902-63-9 | СНС | 0,0005 | 0,0002 | Резорб. | 1 |
| 2. | 2,3,3,4,4,5-гексаметилгексантиол-2 (трет-додецилмеркаптан; трет-додекантиол; лаурилмеркаптан; трет-додецилтиол) | 25103-58-6 | CHS | 0,005 | - | Рефл. | 4 |
| 3. | Гексафторэтан (фреон 116) | 76-16-4 | CF | 100,0 | 20,0 | Рефл.- резорбт. | 4 |
| 4. | Декафторбутан (перфторбутан; фреон 31-10) | 335-25-9 | CF | 100,0 | 20,0 | Рефл.- резорбт. | 4 |
| 5. | диКалий водородфосфат тригидрат (калий фосфорнокислый двузамещенный 3-х водный /в пересчете на калий/ | 7778-80-5 | КНРО * 3НО | 0,15 | 0,05 | Резорбт. | 4 |
| 6. | Октафторпропан (фреон 218) | 76-19-7 | СН | 100,0 | 20,0 | Рефл.- резорбт. | 4 |
| 7. | Тетрафторметан (фреон 14) | 75-73-0 | CF | 100,0 | 20,0 | Рефл.- резорбт. | 4 |

Текст документа сверен по:

"Российская газета",

N 226, 06.11.2003